## Slide 1: FÍSICA

## Slide 2: Eletrodinâmica Geradores e Receptores
Christian Carneiro José Matheus

## Slide 3: Nos capítulos anteriores...

## Slide 4: Curto-circuito de um resistor
Quando dois pontos de um circuito são ligados por um fio de resistência desprezível, dizemos que há curto-circuito, o que significa que os dois pontos têm o mesmo potencial.

## Slide 5: Curto-circuito de um resistor
Em alguns casos, provocando um curto-circuito podemos eliminar um resistor do circuito, pois ele deixará de ser percorrido por corrente.
Na figura ao lado vemos um circuito em que os pontos X e Y foram ligados por um fio de resistência desprezível.

## Slide 6: Curto-circuito de um resistor
Quando a corrente elétrica atinge o ponto X, ela é totalmente desviada pelo fio de resistência r = 0, indo para o ponto Y. Desse modo, os pontos X e Y passam a ter o mesmo potencial e podem ser considerados o mesmo ponto.

## Slide 7: Curto-circuito de um resistor
O resistor de resistência R2 não é percorrido por corrente e pode ser eliminado do circuito. Desse modo, a resistência equivalente desse circuito é calculada da seguinte maneira:

## Slide 8: Curto-circuito de um resistor
EXEMPLO

## Slide 9: Curto-circuito de um resistor
3,0 Ω
2,0 Ω
5,0 Ω
Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B.
Fio de resistência elétrica desprezível.
Logo, a corrente elétrica não atravessa esse trecho.
Portanto, a resistência equivalente será 3,0 Ω.
A
B

## Slide 10: Curto-circuito de um resistor
MAS, COMO OCORRE UM CURTO-CIRCUITO EM UMA RESIDÊNCIA?

## Slide 11: Curto-circuito de um resistor
Quando fios e componentes elétricos são expostos a correntes excessivas durante um determinado período de tempo, eles começam a se comportar de forma anormal, derretendo, por exemplo, o que produz faíscas que podem fazer com que chamas surjam.

## Slide 12: Medidas elétricas
Já aprendemos como calcular intensidades de corrente, diferenças de potencial e resistências elétricas. Nos laboratórios e oficinas, porém, é muito importante conhecer e saber usar alguns instrumentos que medem essas grandezas
Amperímetro
Mede corrente elétrica

## Slide 13: Medidas elétricas
Já aprendemos como calcular intensidades de corrente, diferenças de potencial e resistências elétricas. Nos laboratórios e oficinas, porém, é muito importante conhecer e saber usar alguns instrumentos que medem essas grandezas
Voltímetro
Mede a voltagem

## Slide 14: Medidas elétricas
Já aprendemos como calcular intensidades de corrente, diferenças de potencial e resistências elétricas. Nos laboratórios e oficinas, porém, é muito importante conhecer e saber usar alguns instrumentos que medem essas grandezas
Multímetro
Mede a resistência

## Slide 15: Geradores Elétricos
Um gerador elétrico é um dispositivo responsável por fornecer energia elétrica ao circuito que ele alimenta. Essa energia é fruto da conversão de alguma modalidade de energia não elétrica em energia elétrica.
Esses geradores podem ser:
Geradores mecânicos
Geradores químicos
Geradores luminosos
Geradores térmicos

## Slide 16: Geradores Elétricos
  Quando um gerador não é percorrido por corrente elétrica, existe entre seus terminais uma diferença de potencial chamada força eletromotriz (ε).
  Ao ser percorrido por corrente elétrica, a ddp U torna-se menor que ε. Isso acontece porque o gerador também possui uma resistência elétrica chamada resistência interna (r).
As informações acima serão utilizadas na equação do gerador.

## Slide 17: Equação do Gerador

## Slide 18: Exercício
  Um determinado gerador, que possui fem 2,0 V e resistência interna 0,5 Ω, está associado em série a uma pequena lâmpada de resistência 2 Ω. Determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador.
  a) 1,5
  b) 1,2
  c) 1,6
  d) 1,8
  e) 2,0

## Slide 19: Gerador em Aberto
Um gerador está em circuito aberto quando não há percurso fechado para as cargas elétricas. Nesse caso, não se estabelece corrente (i=0).
A
B

## Slide 20: Gerador em curto-circuito
Dizemos que um gerador está curto-circuitado quando seus terminais estão interligados por um fio de resistência elétrica desprezível. Isso significa que a ddp (U) entre os terminais do gerador é nula.
Utilizando a equação do gerador e fazendo U = 0:
Essa corrente é chamada corrente de curto-circuito ().

## Slide 21: Curva característica do gerador
O gráfico que representa a ddp (U) entre os terminais do gerador em função da intensidade da corrente que o percorre é chamado de curva característica do gerador.
U

## Slide 22: Curva característica do gerador
Observe que quanto maior é a intensidade da corrente no gerador, menor é a ddp (U) entre seus terminais.
U

## Slide 23: Curva característica do gerador
EXEMPLO

## Slide 24: Curva característica do gerador
U
Imagine uma pilha ligada a uma associação de lâmpadas em paralelo. Quanto mais lâmpadas ligadas, mais intensa será a corrente na pilha e, portanto, menor será a ddp (U) disponível entre seus terminais. Com isso, as lâmpadas brilharão cada vez menos à medida que são adicionadas novas lâmpadas
Mais lâmpadas – Maior corrente

## Slide 25: Exercício
  (UFAL) Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade de corrente i no gerador com a diferença de potencial (ddp) U entre seus terminais. Considerando que o gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador hipotético, qual a intensidade da corrente de curto-circuito desse gerador?
  a) 0,15 A.
  b) 1,5 A.
  c) 15 A.
  d) 30 A.
  e) 32 A.

## Slide 26: Lei de Pouillet
Vamos considerar um gerador em um circuito elétrico. Esse gerador possui uma força eletromotriz (ε) e possui também uma resistência interna (r), além de estar ligado a um único resistor de resistência elétrica (R), como mostra a figura ao lado.
A diferença de potencial (U) pode ser calculada de duas formas: Pela equação do gerador e pela Lei de Ohm.

## Slide 27: Lei de Pouillet
Pela equação do gerador:
Pela Lei de Ohm:
Fazendo a igualdade entre as duas relações acima, temos:
A equação final acima representa a Lei de Pouillet para um circuito gerador-resistor.

## Slide 28: Potências elétricas no gerador
A potência elétrica que a pilha entrega à lâmpada é a potência elétrica útil (Potu) do gerador:

## Slide 29: Potências elétricas no gerador
Já à potência elétrica dissipada na resistência interna da pilha vamos dar o nome de potência elétrica desperdiçada pelo gerador (Potd):

## Slide 30: Exercício
Certo estudante dispõe de um voltímetro e de um amperímetro (ambos ideais), de um gerador elétrico (pilha) cuja resistência interna equivale a r = 4,5 Ω e de uma lâmpada incandescente com as seguintes inscrições nominais: 1,0W – 9,0V. Para que esses dispositivos sejam associados corretamente, proporcionando à lâmpada o maior brilho possível, sem “queimá-la”, o esquema que deverá ser utilizado é o ilustrado em qual figura? E a força eletromotriz (E) do gerador deverá ser igual a?

## Slide 31: Rendimento elétrico do gerador
Se você somar a potência útil com a desperdiçada, encontrará a potência elétrica total produzida pelo gerador (Pott):

## Slide 32: Rendimento elétrico do gerador
Como temos um desperdício de energia, podemos pensar em uma razão que expresse o rendimento elétrico do gerador. Essa razão é o número η:
Como e , concluímos também que:

## Slide 33: Exercício
Qual será a resistência interna para um gerador que possui fem igual a 50 V e rendimento de 60 % quando percorrido por uma corrente de 2,5 A?
a) 8 Ω
b) 4 Ω
c) 2 Ω
d) 16 Ω
e) 20 Ω

## Slide 34: Associação de geradores
Assim como nos resistores, teremos três tipos de associações de geradores em circuitos elétricos. O conceito e disposição dos geradores nas diferentes associações também são análogos aos dos resistores.
Associação em série
Associação em paralelo
Associação mista

## Slide 35: Associação de geradores em série
Assim como na associação de resistores em série, a corrente elétrica que percorre o circuito é a mesma em todos os geradores.

## Slide 36: Associação de geradores em série
Força eletromotriz equivalente (eq):
Resistência equivalente (req):
A diferença de potencial pode ser calculada então por:

## Slide 37: Associação de geradores em paralelo
Na associação de geradores em paralelo, todos os geradores possuem a mesma força eletromotriz (ε).

## Slide 38: Associação de geradores em paralelo
Resistência equivalente (eq):
Corrente equivalente (ieq):
A diferença de potencial pode ser calculada então por:

## Slide 39: Associação de geradores mista
Quando se mistura associações em série e em paralelo, assim como nos resistores, temos uma associação mista. O procedimento de cálculo da diferença de potencial equivalente também é análogo.

## Slide 40: Exercício
(UFPA) No circuito, E1 = 2,0 V, E2= 4,0 V, r1 = 1,0 Ω, r2 = 2,0 Ω e R = 5,0 Ω. O valor da intensidade de corrente no circuito é:

## Slide 41: Receptores
Receptor elétrico é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não-elétrica que não seja somente em energia térmica
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 42: Receptores
Os dispositivos que convertem energia elétrica totalmente em energia térmica não são receptores. Já estudamos eles, são os chamados resistores.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 43: Receptores
Um exemplo de receptor é o motor elétrico que transforma energia elétrica em energia mecânica, sendo a base para o funcionamento de vários aparelhos, como os ventiladores, batedeiras, liquidificadores etc.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 44: Receptores
Sendo assim, é fácil entender que os receptores fazem o processo contrário aos geradores.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 45: Receptores
A diferença principal de funcionamento entre receptores e geradores é que a corrente flui do polo positivo para o negativo, no sentido contrário ao das cargas.

## Slide 46: Receptores
Por isso, em vez de uma força eletromotriz, os receptores possuem uma força contraeletromotriz (ε’).

## Slide 47: Receptores
Em um circuito elétrico, os receptores são representados assim:

## Slide 48: Receptores
CURVA CARACTERÍSTICA DE UM RECEPTOR

## Slide 49: Lei de Pouillet: circuito gerador-resistor-receptor
A equação final acima representa a Lei de Pouillet para um circuito gerador-resistor-receptor.
Notes: Essa é uma das razões pelas quais não se pode associar pilhas velhas e novas em paralelo.

## Slide 50: Potências elétricas no receptor
A potência elétrica útil (Potu) do receptor é:
Potência elétrica dissipada pelo receptor (Potd):
Potência elétrica recebida (ou total) (Potr):
As fórmulas para calcular as potências utilizadas em um receptor são semelhantes as de um gerador, apenas trocando a força eletromotriz pela força contraeletromotriz.
Notes: O CIRCUITO, ATRAVÉS DO GERADOR, FONECE UMA POTÊNCIA RECEBIDA

## Slide 51: Rendimento elétrico do receptor
Uma razão que expresse o rendimento elétrico do receptor. Essa razão é o número η:
Como e , concluímos também que:

## Slide 52: Exercício

## Slide 53: Exercício

## Slide 54: Resumo

## Slide 55: Obrigado pela atenção!
Christian Carneiro José Matheus