## Slide 1: FÍSICA
Professores: Eduardo Rodrigues e Mateus Paranhos

## Slide 2: Eletrodinâmica Receptores e capacitores
Professores: Eduardo Rodrigues e Mateus Paranhos

## Slide 3: Receptores
Receptor elétrico é qualquer dispositivo que transforma energia elétrica em energia não-elétrica que não seja somente em energia térmica
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 4: Receptores
Os dispositivos que convertem energia elétrica totalmente em energia térmica não são receptores. Já estudamos eles, são os chamados resistores.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 5: Receptores
Um exemplo de receptor é o motor elétrico que transforma energia elétrica em energia mecânica, sendo a base para o funcionamento de vários aparelhos, como os ventiladores, batedeiras, liquidificadores etc.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 6: Receptores
Sendo assim, é fácil entender que os receptores fazem o processo contrário aos geradores.
Notes: As cargas devem passar pelo receptor para que sejam transformadas em outro tipo de energia

## Slide 7: Receptores
A diferença principal de funcionamento entre receptores e geradores é que a corrente flui do polo positivo para o negativo, no sentido contrário ao das cargas.

## Slide 8: Receptores
Por isso, em vez de uma força eletromotriz, os receptores possuem uma força contraeletromotriz (ε’).

## Slide 9: Receptores
Em um circuito elétrico, os receptores são representados assim:

## Slide 10: Receptores
CURVA CARACTERÍSTICA DE UM RECEPTOR

## Slide 11: Lei de Pouillet: circuito gerador-resistor-receptor
A equação final acima representa a Lei de Pouillet para um circuito gerador-resistor-receptor.
Notes: Essa é uma das razões pelas quais não se pode associar pilhas velhas e novas em paralelo.

## Slide 12: Potências elétricas no receptor
A potência elétrica útil (Potu) do receptor é:
Potência elétrica dissipada pelo receptor (Potd):
Potência elétrica recebida (ou total) (Potr):
As fórmulas para calcular as potências utilizadas em um receptor são semelhantes as de um gerador, apenas trocando a força eletromotriz pela força contraeletromotriz.
Notes: O CIRCUITO, ATRAVÉS DO GERADOR, FONECE UMA POTÊNCIA RECEBIDA

## Slide 13: Rendimento elétrico do receptor
Uma razão que expresse o rendimento elétrico do receptor. Essa razão é o número η:
Como e , concluímos também que:

## Slide 14: Exercício

## Slide 15: Exercício

## Slide 16: Resumo

## Slide 17: Capacitores
Armazenamento de energia potencial elétrica.
Armazenamento de cargas.
Par de condutores separados por um dielétrico e carregados com cargas iguais, porém de sinais opostos, constitui um capacitor.
Capacitância
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 18: Capacitores
Os dielétricos, também chamados de isolantes, são os materiais que fazem oposição à passagem da corrente elétrica
E o que é um Dielétrico?
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 19: Capacitores
A capacitância depende:
Do isolante entre as armaduras
Da forma e do tamanho de cada armadura
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 20: Capacitores
Capacitores de placas paralelas:
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 21: Associação de capacitores
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 22: Associação de capacitores
Notes: O QUE É UM DIELÉTRICO?
DEFINIR CAPACITÂNCIA, A PARTIR DE UM POTENCIAL SURGE UMA CARGA, A RAZÃO PERMANECE CONSTANTE
FALAR DA GEOMETRIA, SURGE UM CAMPO ELÉTRICO A PARTIR DA DIFERENÇA DE POTENCIAL.

## Slide 23: Exercício

## Slide 24: Exercício

## Slide 25: Variação de potencial entre os terminais dos elementos de um circuito.
Cada elemento provoca um efeito na tensão de um determinado circuito.

## Slide 26
Exercício
(Esal – MG – modificado) Um receptor elétrico (Motor) de resistência interna de 10Ω ligado a uma tomada de 220V recebe uma potência elétrica de 2200W, a força contra – eletromotriz do receptor é:
    50V
    70V
    100V
    120V
    150V

## Slide 27
Exercício
A respeito dos receptores elétricos, marque a alternativa incorreta:
Os receptores são equipamentos que transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja exclusivamente energia térmica.
A potência dissipada por um receptor é fruto do produto da resistência interna pelo quadrado da corrente elétrica que flui pelo sistema.
A potência útil de um receptor é dada pelo produto da força contraeletromotriz pela corrente elétrica.
A curva característica de um receptor é decrescente.
A curva característica de um receptor é oposta à curva característica de um gerador.

## Slide 28
Exercício
(Epusp) Um motor, atravessado por corrente i = 10 A, transforma a potência elétrica P = 80W em potência mecânica. A força contraeletromotriz do motor:
depende da resistência interna do motor.
é 8,0V
depende do rendimento do motor.
depende da rotação do motor.
n.d.a.

## Slide 29
Exercício
4. Enem 2016 - Um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial MIR quando um de seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que dois capacitores do rádio de 3μF e 7μF ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função.
Qual foi a capacitância, medida em μF, do capacitor utilizado pelo cosmonauta?
a) 0,10
b) 0,50
c) 2,1
d) 10
e) 21

## Slide 30
Exercício
5. Entre as placas dos capacitores, costuma-se inserir um material dielétrico preferencialmente ao vácuo. A inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor:
aumenta a sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica
aumenta a sua capacitância, diminuindo a quantidade de cargas entre as suas placa
não afeta a sua capacitância
diminui a sua capacitância, por causa da sua maior permissividade elétrica
não afeta a formação do campo elétrico entre as placas do capacitor

## Slide 31
Dúvidas???